|  | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра "Машиноведение и основы конструирования" |
| --- | --- |

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДЕТАЛЯМ МАШИН

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗЛА ПРИВОДА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

МДМ 02.00.00.00 ПЗ

Студент:                                                                                         Пуказов Я.Г.

Группа: 33225/5

Преподаватель:                                                                          Заборский Е. В.

Санкт-Петербург

2017 г

СОДЕРЖАНИЕ

пояснительной записки расчетно-графического задания №2 "Проектирование узла привода"

1. Энерго-кинематический расчет привода.

  - Определение КПД привода;

  - Определение общего передаточного числа привода и разбивка его по ступеням;

  - Определение мощностей, частот вращения и вращающих моментов на валах привода (с таблицей результатов ЭКР);

2. Расчет зубчатой передачи.

  - Проектный расчет передачи (по критерию контактной выносливости);

  - Проверочный расчет по контактным напряжениям;

  - Проверочный расчет по напряжениям изгиба;

  - Проверочные расчеты для режима кратковременных перегрузок

    - Выбор материалов и назначение режимов термообработки

    - По максимальным контактным напряжениям

    - По максимальным напряжениям изгиба;

3. Проектирование узла привода.

  - Проектный расчет промежуточного вала и предварительный выбор подшипников качения;

  - Основные размеры элементов узла привода и его конструктивная проработка;

  - Силовая схема привода (в аксонометрическом изображении);

  - Определение опорных реакций вала, построение эпюр моментов;

- Проверочный расчет промежуточного вала.

- Проверочный расчет подшипников качения.

- Проверочный расчет шпоночных соединений.

- Выбор смазочных материалов.

- Построение полей допусков для соединений основных деталей.

Таблица исходных данных

|  |  |  |  |  |  |  |  | Табл. 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т3, | n1, | n3, |  |  | Ресурс |  | Открыт. |  |  |
| Нм | об/мин | об/мин | uб/uт | ТО | tΣ, час | γ, рад | передача | No вар |  |
| 1900 | 1050 | 77 | 1,32 | ТВЧ HRC 45 | 3000 | π | Кос.левая. | 1 |  |

Рис.1  Кинематическая схема привода

1. Энерго-кинематический расчет привода

  - Определение КПД привода.

где

из-за малой окружной

  - Определение общего передаточного числа привода  и разбивка его по ступеням.

С учетом заданного отношения передаточных чисел (uб/uт= 1,32), имеем:

Тогда передаточное число быстроходной ступени привода будет равно:

  - Определение мощностей, частот вращения и вращающих моментов на валах привода (с таблицей результатов ЭКР).

Мощность, снимаемая с вала III (полезная мощность привода):

Мощность на валу I:

Мощность, подводимая к шестерне 3 (на валу II):

Частота вращения и угловая скорость вала I:

Частота вращения и угловая скорость вала II:

Частота вращения и угловая скорость вала III:

Результаты энерго-кинематического расчета сводим в табл.2.

Результаты энерго-кинематического расчета

2. Расчет косозубой зубчатой передачи.

Основные причины отказа зубчатых передач:

1. Поверхностное разрушение зубьев:

- усталостное выкрашивание (при длительной работе передач);

- пластическое обмятие поверхности зубьев (при кратковременных перегрузках);

- изнашивание зубьев (при длительной работе);

- заедание (при кратковременных перегрузках).

2. Объемное разрушение зубьев (поломка):

- усталостная поломка (при длительной работе);

- статическая поломка (при кратковременных перегрузках).

  - Проектный расчет передачи.

Задача расчета: определение геометрических размеров передачи (по условию недопустимости усталостного выкрашивания рабочих поверхностей зубьев). Критерий работоспособности:  контактная выносливость поверхности зубьев.

Условие расчета: σН ≤ [σН],

где σН – действующие (расчетные) контактные напряжения, МПа;

[σН] – допускаемые контактные напряжения, МПа.

Рис.2 Схема нагружения зубьев при расчете по контактным напряжениям

Определение допускаемых контактных напряжений.

Допускаемые контактные напряжения (шестерни и колеса) определяются из выражения:

при отнулевом цикле изменения напряжений: R=0), МПа; в случае закалки ТВЧ или термохимической обработки

.

Для колес с ТВЧ, при твердости зубьев 45HRC, пределы контактной выносливости равны: σН01 = σН02 = 17НRС + 200 = 17∙45 + 200 = 965 МПа;

Коэффициенты долговечности колес:

где m – показатель степени кривой усталости: при расчете на контактную выносливость m=6; i=1,2;

Базовое число циклов NH0i можно определить по формуле:

Базовые числа циклов нагружений зубьев колес:

NHEi – эквивалентное число циклов нагружений зубьев:

.

Коэффициенты долговечности колес:

Допускаемые контактные напряжения колес:

Расчетное значение допускаемого напряжения [σH] определяется:

[

Условие[ – выполняется;

где  – меньшее из двух значений и ;

1)  Определение расчетного диаметра делительной окружности шестерни

Решая исходное неравенство, получим выражения для расчетного делительного диаметра шестерни:

относительная ширина колеса (для колес с повышенной твердостью)

– коэффициент неравномерного распределения нагрузки по ширине зуба, тогда

2) Определение предварительного значения межосевого расстояния:

полученный результат округляем до целого значения ;

3) Выбор модуля зацепления:

предварительное значение нормального модуля   выбираем из отношения

Назначаем стандартное значение модуля m=2,5 мм;

4) Выбор предварительного значения угла наклона зубьев :

Из рекомендуемого диапазона (от  до), назначаем = (для колес повышенной твердости, при их ограниченной ширине);

5) Определение чисел зубьев колес:

Суммарное число зубьев колес:

Принимаем ;

Число зубьев шестерни:

Принимаем значение

(условие неподрезания ножки – выполняется);

Число зубьев колеса: ;

Принимаем

Фактическое передаточное число:

Относительная погрешность передаточного числа составляет

, что допустимо;

6) Корректировка угла наклона зубьев:

=17° 11'2"

7) Уточнение размеров колес

- диаметры делительных окружностей колес:  (i=1,2)

Шестерни:      52,33 мм

Колеса:              =227,66 мм

-диаметры окружностей вершин колес:

Шестерни:

Колеса:

-диаметры окружностей впадин колес:

Шестерни:              46,08мм

Колеса:                     221,41 мм

-ширина колеса:     =

-уточняем коэффициент =

-ширина шестерни:

Проверка по межосевому расстоянию:

=

8) Определение усилий, действующих в зацеплении косозубой передачи

-окружное усилие: =

-радиальное усилие:

-осевое усилие:

-нормальное усилие:

10) Определение окружной скорости колес, назначение степени точности

V=

Назначаем 7-ю степень точности для колес быстроходной передачи.

11) Определение коэффициента торцевого перекрытия:

Определение коэффициента осевого перекрытия:

обеспечивается

Суммарный коэффициент перекрытия: ε=

  - Проверочный расчет передачи на контактную выносливость

Задача расчета: оценка работоспособности передачи по критерию контактной выносливости, с целью предупреждения усталостного выкрашивания зубьев.

Уловие расчета:

Расчетное контактное напряжение определяется

– коэффициент повышения прочности по контактным напряжениям косозубых передач по сравнению с прямозубыми;   - учитывает неравномерность нагружения зубьев;

⋍0,78

- коэффициент расчетной нагрузки; коэффициент; по ширине зуба для колес повышенной твердости при симметричном расположении колес, для ,7

1,07*1,04=1,11

⋍756,06 МПа ≤ 884.58 МПа

Вывод: работоспособность передачи по критерию контактной выносливости – обеспечивается.

  - Проверочный расчет на изгибную выносливость

Задача расчета: оценка работоспособности передачи по критерию выносливости при изгибе, с целью предупреждения усталостной поломки зубьев.

Условие расчета:  где  - расчетные напряжения изгиба определяются из выражения;  – допускаемые напряжения при расчете на изгибную выносливость;

(i=1,2)

Рис.3 Схема нагружения зубьев при расчете по напряжениям изгиба

Где   -  коэффициент повышения прочности по напряжениям изгиба косозубых передач по сравнению с прямозубыми; =1,22 – учитывает неравномерность нагружения зубьев;  – учитывает повышение изгибной прочности непосредственно за счет угла наклона β;

- коэффициент концентрации нагрузки при расчете на изгиб;  1,05

1,08*1,05=1,13

– коэффициенты формы зуба – определяются в соответствии с эквивалентными числами зубьев (для шестерни и колеса):

-для шестерни: ⋍23;   4,1

-для колеса: ⋍100; 3,75

Определение допускаемых напряжений при расчете на изгиб

МПа,при отнулевом цикле изменения напряжений: R=0; [=1,75);  -  учитывает реверсивность нагрузки: при односторонней нагрузке =1,0; при реверсивной нагрузке =0,7…0,8;

=4* базовое число циклов; показатель степени кривой усталости: при НВ>350

m = 9;

Эквивалентные числа зубьев:

Для шестерни: =4.27*

Для колеса: ==1*;

– коэффициенты долговечности колес (i=1,2)

- Шестерни: ⋍0,77;  принимаем

- Колеса: ⋍0,9; принимаем =1,0

Допускаемые напряжения колес при изгибе:

Выбор рассчитываемого по напряжениям изгиба элемента передачи (шестерни или колеса) осуществляется из условия равнопрочности, по сравнению двух отношений:

и ; ⋍76.6       ⋍83.7

Расчет на изгибную выносливость ведем для зуба шестерни;

Вывод: работоспособность передачи по критерию изгибной выносливости – обеспечивается.

  - Проверочные расчеты при кратковременных перегрузках

    - Для заданного вида термообработки: Т В Ч по [1, с.162, табл. 8.8] выбираем мате- риалы колес и назначаем режимы термообработки: Сталь 40ХМ; закалка 820...8400; охлаж- дение в масло, отпуск при температуре180...2000. σв = 1600 МПа;                        σт = 1400МПа;

    - Расчет по максимальным контактным напряжениям

Задача расчета: оценка работоспособности передачи по критерию статической контактной прочности, с целью предупреждения пластического обмятия зубьев.

Условие расчета: σНmax ≤ [σНmax] = 40HRC = 40∙50 = 2000 МПа (ТВЧ);

Где =

Вывод: работоспособность передачи по критерию контактной прочности- обеспечивается.

    - Расчет по максимальным напряжениям изгиба

Задача расчета: оценка работоспособности передачи по критерию статической изгибной прочности, с целью предупреждения статической поломки зубьев.

Условие расчета: = 1430 МПа (ТВЧ);

Где =2.5*176.9=442.25 МПа

Вывод: работоспособность передачи по критерию изгибной прочности – обеспечивается.

Таблица результатов расчетов зубчатых передач

Таблица 3

| Параметр | Обозначение | Редукторная передача | Открытая передача |
| --- | --- | --- | --- |
| Передаточное число передач | u | 4,35 | 3,21 |
| Межосевое расстояние, мм | aw | 140 | - |
| Модуль, мм | m | 2,5 | 2,5 |
| Угол наклона зубьев, (град, мин., сек.) | β | 17°11´2´´ | 18 |
| Диаметр делительной окружности шестерни, мм | d1 | 52,33 | 135 |
| Диаметр делительной окружности колеса, мм | d2 | 227,66 | - |
| Число зубьев шестерни | z1 | 20 | - |
| Число зубьев колеса | z2 | 87 | - |
| Ширина шестерни | b1 | 42 | 29.6 |
| Ширина колеса | b2 | 37 | - |
| Окружная сила | Ft | 5852 | 9264 |
| Радиальная сила | Fr | 2229 | 3391 |
| Осевая сила | Fa | 1810 | 2482 |
| Коэффициент торцевого перекрытия | εα | 1,6 | - |
| Коэффициент осевого перекрытия | εβ | 1,39 | - |

3. Проектирование узла привода

3.1. Проектный расчет промежуточного вала и предварительный выбор подшипников качения

Рис.4 Схема промежуточного вала привода

Условие расчета: ;     принимаем =20Мпа;

Расчетный диаметр консольного участка вала:

== 53.87 мм;     принимаем 54 мм

Расчетный диаметр вала под уплотнение:

54+2*2,5=59;    принимаем =60 мм

где  – высота 1-ого упорного заплечика

Назначаем посадочный диаметр под подшипник качения:  (высота 2-ого упорного заплечика

Расчетный диаметр под колесом:  60+2*1,5=63 мм    принимаем диаметр вала под колесом:  63 мм

Диаметр упорного бурта:

где   - высота упорного бурта;

В качестве опор вала назначаем радиально-упорные роликовые конические подшипники легкой серии 7212 ГОСТ 831-75: d=60мм; D=110; B=23; С=19; Тmax =24мм;α =130; С=78000Н; С0 =58000 Н [3, с.16];

Определяем параметры шпоночных соединений промежуточного вала

- Шпонка консоли вала:      d = 54 мм: b =16;  высота h = 10;  t1 = 6 мм;

Расчетная длина шпонки  16 +    назначаем стандартную длину шпонки, равную l=56 мм

Шпонка 16x10x56 ГОСТ 23360-78

Длину ступицы шестерни открытой передачи принимаем равной:

56+14=70 мм

- Шпонка под колесом: d = 63мм: b =18; высота h = 11; t1 = 7 мм;

Расчетная длина шпонки =18+=46.9 мм

Назначаем стандартную длину шпонки, равную l=56 мм

Шпонка18x11x56 ГОСТ 23360-78

Длину ступицы колеса редукторной передачи принимаем равной: 56+14=70 мм

Параметры открытой зубчатой передачи

Делительный диаметр шестерни открытой передачи принимаем равным:

где  - диаметр консольного участка промежуточного вала; принимаем модуль m=2.5мм

Ширину шестерни открытой передачи определяем из соотношения:

29,6 мм,    где   - ширина колеса редукторной передачи;

Угол наклона зубьев шестерни принимаем равным:

Усилия в зацеплении открытой передачи:

- окружное усилие: =9264 Н

- радиальное усилие: =9264*=3491 Н

- осевое усилие: =2482 Н

3.2. Основные размеры элементов узла привода и его конструктивная проработка

Элементы корпуса редуктора

- толщина стенки корпуса: δ*=0,025*  , принимаем толщину стенки равной: δ=10 мм

-толщина стыкового фланца:

-толщина опорного фланца:      2,0*10=20 мм

-толщина ребер жесткости:       =1,0*10=10 мм

-диаметр фундаментальных болтов: =(0,03…0,036)∙140+12=(16,2…17,4)мм

Принимаем =17 мм

-диаметр болтов у подшипников (на бобышках): =(11,2…12) мм, принимаем

-диаметр болтов на стыковочных фланцах:       принимаем 10 мм

Высоту бобышек назначаем в соответствии с рекомендациями

3.3. Силовая схема привода

Положение колеса γ =1800

Усилия, действующие в зубчатых зацеплениях привода

Редукторная (закрытая) передача:

- окружное усилие:   	 	Ft1≈ Ft2 ≈ 5852, Н;

- радиальное усилие: 	 	Fr1≈ Fr2 ≈ 2229, H;

- осевое усилие: 	 	 	Fa1≈ Fa2 ≈ 1810, H;

Открытая передача:

- окружное усилие:   	 	Ft3≈ Ft4 =9264, Н;

- радиальное усилие: 	 	Fr3≈ Fr4 =3391, H;

- осевое усилие: 	 	 	Fa3≈ Fa4 ≈ 2482, H;

Моменты от осевых сил

- на шестерне 1: Мa1=

- на колесе 2: Мa2=

- на шестерне 3: Мa3=

3.4   Определение опорных реакций вала, построение эпюр моментов;

Расчетные схемы промежуточного вала в координатных плоскостях (рис.4)

Рис.6 Расчетные схемы промежуточного вала

Для определения опорных реакций  и построения эпюр изгибающих моментов используем программу «Расчет балки».

Расчётная схема вала (плоскость XOZ)

Эпюра изгибающих моментов [Н∙мм] (XOZ)

Расчётная схема вала (плоскостьYOZ)

Эпюра изгибающих моментов [Н∙мм] (YOZ)

Рис.7 Результаты расчета промежуточного вала

Реакции в опорах: R3x ≈ 9069 H;  R4x ≈ 735 H;

R3y ≈ 9278 H;  R4y ≈ 3658 H;

Полные реакции в опорах:

R3 =

R4=

Значения эпюры суммарного момента определяются по формуле:

=455651 Нмм

В соответствие с рис.8 опасное сечение А-А промежуточного вала располагается
вблизи опоры 3 (МΣоп = 455651 Нмм)

  - Проверочные расчеты промежуточного вала

Задача расчетов: оценка работоспособности вала по критериям усталостной и статической прочности.

4.1 Расчет на усталостную прочность

Назначаем материал вала: Сталь 40ХН, улучшение; σВ = 800 МПа; σТ = 580 МПа;

[1,с.162-163, табл.8.8]

Пределы выносливости:  σ-1 ≈ 0,5σВ = 0.5∙800 = 400МПа; τ-1 ≈ 0,25σВ = 0,25∙800 ≈ 200 МПа;

- качестве концентратора напряжения рассматривается прессовая посадка подшип-ника, при котором эффективные коэффициенты концентрации, равны Кσ =2,4; Кτ = 1,8 [1,с.300, табл.15.1];

При расчете на выносливость используются следующие допущения (рис.10):

- нормальные напряжения изгиба изменяются во времени по симметричному зна-

копеременному циклу с R= - 1;

- касательные напряжения кручения – по пульсирующему циклу с R=0;

Рис.9 Циклограммы напряжений при расчете вала на усталостную прочность

Диаметр опасного сечения dоп = 60мм (под подшипником качения опоры 3);

Условие усталостной прочности: sа  =

где       и

коэфиценты запаса по выносливости, по изгибу и кручению; σа, τа, σm = 0, τm – амплитудные и средние напряжения соответственно, ψσ и ψτ – коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла (ψτ=0,05);

K d =0,8 - "масштабный фактор";  KF =1,0 - коэффициент, учитывающий шероховатость вала [1,с.301, рис.15.5; 15.6];

и

2,0

Вывод:  работоспособность вала  по критерию усталостной прочности - обеспечивается.

4.2   Расчет на статическую прочность

Условие статической прочности: st ≥[st ]= 2...2,5

Коэффициент запаса по статической прочности определяется из выражения:

статическая прочность вала – обеспечивается; где β* =2,5 – коэффициент, учитывающий кратковременную перегрузку привода.

Вывод: работоспособность вала по критерию статической прочности –

обеспечивается.

5. Проверочный расчет подшипников качения

5.1 Расчет по критерию контактной выносливости (определение расчетной

долговечности по динамической грузоподъемности)

Lhi  ≥  tΣ;

где Lhi  - расчетная долговечность; tΣ - заданный ресурс.

ПК 7212 ГОСТ 831-75:  d = 60 мм; D = 110; B = 23; С = 19; Тmax = 24 мм;  α =130;

С = 78000 Н;  С0 =58000 Н

Реакции опор:

R3 =12974 H;

R4 = 3731 H;

Частота вращения вала: n2 = 247 об/мин; Осевые нагрузки зубчатых передач:

- на шестерне 3 открытой передачи: Fa3 = 2482 H;

- на колесе 2 закрытой передачи:       Fa2 = 1810 H

Рис.10 Схема нагружения подшипников быстроходного вала

Расчетная долговечность ПК определяется из выражения:

; где i  = 3, 4 -номера опор; m - показатель степени кривой ус-

талости (m = 3,33 - для роликовых ПК);

- приведенная нагрузка на подшипник; X, Y - коэффициенты радиальной и осевой нагрузок соответственно [5, с.8 табл.1]; Fri = Ri - радиальные нагрузки на ПК; Fai*- осевые нагрузки на ПК (реакции со стороны подшипниковых крышек); КБ = 1,0…2,5 - коэффициент безопасности; КТ = 1,0 - коэффициент, учитывающий температуру подшипникого узла

Суммарная осевая нагрузка со стороны зубчатых передач:

АΣ = Fa3 + Fa4= 2482+1810= 4292 Н;

Осевые составляющие реакций опор:

;   где е - параметр осевого нагружения:  е = 1,5tgα  = 1,5tg130 ≈ 0,35

S3 = 0,83* R3 *e  = 0,83∙12974∙0,35 ≈ 3769 Н;

S4 = 0,83* R4 *e = 0,83∙3731∙0,35 ≈ 1084 Н;

Условие осевого равновесия системы "вал-шестерня – подшипники –

подшипниковые крышки" определяется выражением (рис.11):

(*)

где AΣ – суммарная осевая сила от зубчатых передач

Условие нормальной работы ПК (без раскрытия стыка между телами качения и кольцами) определяется неравенством:

*

Fai ≥  Si,                             (**)      Определим неизвестные осевые нагрузки на ПК:

Предположим, что  Fa4 = S4 = 1084 H;

Тогда из  (*)  ==1084+4292=5376 H

Т.к. = 5376 > S3 = 3769H, выдвинутое предположение - верно;

= 5376 Н;

Проверка на значимость осевых нагрузок и определение коэффициентов нагрузок:

тогда по [5, с.8 табл.1]: X = 0,4;

Y = 0,4ctgα = 0,4∙сtg130 = 1.73;

тогда по [5, с.8 табл.1]: X = 0,4;

Y = 0,4ctgα = 0,4∙сtg130 = 1,73;

Определяем приведенные нагрузки:

- для опоры 3:  Pпр3 = (0,4* 12974+1,73*5376)1,2 *1 = 17388Н;

- для опоры 4:  Pпр4 = (0,4 *3731 +1,73* 1084)1,2 *1 = 4041 Н;

Находим расчетную долговечность для наиболее нагруженной опоры 3:

Lh1==9995 час;       Lh3 = 9995 < tΣ = 3000 час;

Вывод:  т.к. расчетная долговечность оказалась не меньше заданного ресурса, работоспособность выбранного подшипника опоры 3, по критерию контактной выносливости - обеспечивается.

5.2 Расчет по критерию контактной прочности

(расчет по статической грузоподъемности)

Условие контактной прочности:        Р0 ≤  С0 = 58000  Н  (***)

где  С0 - статическая грузоподъемность;  Р0 - приведенная статическая нагрузка. При совместном действии на ПК радиальной и осевой нагрузок приведенная нагрузка определяется как большая из выражений:

где β* = 2,5  - коэффициент кратковременной перегрузки, Х0 = 0,5; Yo = 0,22∙ctgα = 0,22∙ctg130 ≈ 0,95 - коэффициенты радиальной и осевой статической нагрузки соответственно [5, c.21, табл.6].

Для опоры 3:   Р0 = 2,5∙ (0,5∙12974 +0,95∙5376) = 28985.5 Н;

Р0 =2,5∙ 12974= 32435 Н;

Вывод:  т.к. условие (***) не выполняется (32435  5800), работоспособность подшипника по критерию контактной прочности – не обеспечивается.

Целесообразно применить роликовый конический подшипник качения средней серии ПК 7312 ГОСТ 831-75: d = 60 мм; D = 130; B = 31; С = 27; Тmax = 34 мм;          α =120; С =128000 Н; С0 =96500 Н [3, с.17];

6.  Проверочный расчет шпоночных соединений.

Задача расчета: оценка работоспособности шпоночных соединений по критерию статической прочности при смятии.

Рис.11 Расчетная схема шпоночного соединения

Шпонки проверяются на прочность на смятие боковых граней

(рис.11):

[П3-13];

- Проверка шпонки консоли вала: 16х10х56 ГОСТ 23360-78  , Т2=680 Нм; d = 55мм;               t1 = 6 мм;

- Проверка шпонки консоли вала: 18х11х56 ГОСТ 23360-78, Т2=680 Нм;               d = 63мм; ; t1 = 6 мм;

Вывод:  работоспособность шпоночных соединений привода по критерию прочности на смятие – обеспечивается.

7. Выбор смазочных материалов

Смазывание редукторной передачи осуществляется посредством окунания зубча-

тых колес в масляную ванну. Сорт масла (по кинематической вязкости) выбирается в зависимости от контактных напряжений и окружной скорости колес.

Для закрытой зубчатой  передачи: при величине контактных напряжений             σН =965 МПа и скорости скольжения vs =0,34 м/с по таблице [4,с.253, табл.10.8] определяем необходимую вязкость: ν1 =60 м2/с.

Далее, по таблице [4,с.253, табл.10.10] выбирается сорт масла: И-30А ГОСТ 2079988, с кинематической вязкостью 65-75 м2/с.

Подшипники редуктора смазываются масляным туманом при разбрызгивании

жидкой смазки.

8.Построение полей допусков для соединений основных деталей с валом

1. Посадка колеса на вал ( с натягом):

Отверстие :

2.Посадка шестерни п.п на вал (переходная)

Отверстие       Вал

3.Посадка внутриннего кольца ПК на вал

Литература

- Иванов М.Н. Детали машин. - М.: Машиностроение, 1991–383 с.

- Кудрявцев В.Н. Детали машин: - Л.: Машиностроение, 1980–464 с.

- Детали машин. Справочные материалы по проектированию /Сост. Ю.Н. Макаров, В.И. Егоров и др.; СПб, СПбТУ, 1995–76 с.

- Курсовое проектирование деталей машин: /С.А. Чернавский  и др.– М.: Машиностроение, 1988.–416 с.

- Расчет радиальных и радиально-упорных подшипников качения /Сост. Ю.К. Ми-